# Stark und leicht: Die Super-Aluminium-Ablegerinne für Energieketten

# igus erweitert Programm an Ablegerinnen für einen sicheren und wartungsfreien Betrieb bei freitragenden e-ketten Anwendungen

Köln, 30. Mai 2016 – Unebene Flächen, hohe dynamische Beanspruchungen oder geräuschsensible Umgebungen – Ablegerinnen helfen dabei, Energieketten laufruhig und sicher in der Bahn zu halten. In der neusten Version bietet der motion plastics-Spezialist igus jetzt eine leichte und langlebige Lösung aus korrosionsfestem Aluminium, die sich durch eine flexible Breiteneinstellung ganz einfach an die jeweilige igus-Energiekette anpassen lässt.

Insbesondere bei freitragend betriebenen e-ketten ermöglichen Ablegerinnen ein ruhigeres Ablegen des Kettenuntertrums. Neben den bisher verfügbaren Versionen aus verzinktem Stahl und Edelstahl bietet igus nun eine leichte Variante aus eloxiertem Aluminium an. Durch das Eloxal-Verfahren ist das Metall äußerst korrosionsbeständig und fügt sich optisch in das Design moderner Maschinen ein.

Flexibles Design – variable Verwendung

Der Aufbau der Super-Aluminium-Ablegerinne besteht aus zwei Seitenteilen, die jeweils mit einem Dämpfungsprofil und einer Gleitleiste ausgestattet sind. Dadurch wird ein extrem leiser und verschleißarmer Lauf der e-kette garantiert. Diese kann mittels Kunststoff-Festpunktmodulen schnell und einfach durch Klemmen und ohne Bohren an die Aluminiumrinne angebunden werden. In der Standardversion messen die Seitenteile 2 Meter in der Länge, bei einem Stützabstand von 1 Meter. Durch das offene Konstruktionsprinzip wird vermieden, dass eventuelle Fremdkörper sich festsetzen und den Lauf stören können. Optional kann aber auch ein Boden integriert werden. Das System lässt sich dank der modularen Bauweise nach dem Baukastenprinzip einfach an die entsprechende Energiekette anpassen. Denn die Breiten können durch die mitgelieferten Montagesets mit C-Profilen mit nur wenigen Handgriffen variabel auf dem Klemmschuh einstellt werden. So sind fast alle Standardgrößen der igus e-ketten mit der Alurinne kombinierbar. igus bietet die Super-Aluminium-Ablegerinne mitsamt der passenden e-kette und (konfektionierten) Leitungen auch als Komplettsystem weltweit an – direkt einbau- und einsatzbereit.

| PRESSEKONTAKT: Oliver Cyrus Leiter Presse und Werbung igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 0 22 03 / 96 49-459 Fax 0 22 03 / 96 49-631 ocyrus@igus.de www.igus.de/presse | ÜBER IGUS: Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete igus mit motion plastics, Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt die größten Testlabore und Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. |
| --- | --- |

Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, speedigus, manus, vector“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.

Bildunterschriften:

Bild PM2416-1

Die Super-Aluminium-Ablegerinne aus zwei variablen Seitenteilen für unterschiedlichste e-ketten und reibungsarmen Lauf. (Quelle: igus GmbH).