# Kleine Linearachse für große Aufgaben

igus präsentiert auf der Motek eine neue schmierfreie drylin Linearachse mit schnellen dryspin Steilgewinden

Köln, 9. September 2016 – Klein, leicht und flach – das sind die Eigenschaften der Miniatur-Linearachse drylin SLN-27, die der motion plastics Spezialist igus auf der Motek 2016 zeigt. In Kombination mit den dryspin Steilgewinden lassen sich neben einfachen Handlingaufgaben damit auch blitzschnelle Sensorverstellungen mit Schritt- oder DC-Motor kostengünstig realisieren.

Die neue schmiermittelfreie Miniatur-Linearachse drylin SLN-27 eignet sich insbesondere für Zustellbewegungen mit geringem Gewicht. Die kompakte Einheit kann so für Sensorverstellungen ebenso wie für leichte Handlingaufgaben in der Geräte- und Labortechnik eingesetzt werden. Sie basiert dabei auf der Miniaturgleitführung drylin N mit einer Schienenbreite von 27 Millimeter. Die Werkstoffe und das Design machen drylin N zu einem kostengünstigen und flexiblen Gleitführungssystem. Die Führungsschiene besteht aus stabilem, eloxiertem Aluminium. Mit ihren kompakten Abmessungen, 22 Millimeter Höhe und 28 Millimeter Breite, eignet sich die Lineareinheit SLN-27 vor allem für beengte Platzverhältnisse. Aufgrund der Kunststoffgleitlager in den Spindellagerungen und Führungsschlitten ist das System komplett schmiermittel- und wartungsfrei.

Schnelle Hübe dank Steilgewinde

„Auf der kommenden Motek stellen wir die Miniatur-Linearachse in Kombination mit unseren neuen dryspin Steilgewinden vor. Drylin SLN-27 ist nicht nur klein, leicht und flach, sondern mit Hüben von 25 Millimeter bei einer Umdrehung auch schnell“, sagt Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereiches drylin Linear- und Antriebstechnik der igus GmbH. Damit kann die Miniatur-Linearachse auch für schnelle Handling- und Positionierungsaufgaben eingesetzt werden. Für dynamische Bewegungsprofile und einen spielarmen Lauf können die Spindeln auch kugelgelagert werden. Das effektive Kippspiel des Führungsschlittens lässt sich über vier Stellschrauben einstellen. Der Vorschub erfolgt über eine Spindel mit einem Durchmesser von 6,35 Millimeter. Es sind fünf Steigungsvarianten – 0,8, 2,54, 5,08, 12,7 und 25,4 Millimeter – der Steilgewinde verfügbar. Mit einem Basisgewicht von nur 60 Gramm zählt die Linearachse zu den Leichtgewichten der angetriebenen Linearführungssysteme. Selbst mit der maximalen Hublänge von 250 Millimeter bringt der Miniatur-Aktuator lediglich 160 Gramm auf die Waage. Wird die Achse in Kombination mit einem NEMA 11-Schrittmotor geliefert, betragen die Außenmaße immer noch kompakte 28 x 28 Millimeter. Zum Portfolio gehören ebenfalls DC-Motoren mit oder ohne Radialbausatz. Wahlweise lassen sich auch andere Motoren schnell und problemlos über einen Motorflansch anbinden. Der gesamte Baukasten der drylin SLN-27 Miniaturachsen umfasst drei verschiedene Schlittenvarianten – vom günstigen Einsteigermodell über Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung bis hin zum präzise einstellbaren Wagen mit Preload-Funktion – sowie fünf verschiedene Steigungen und drei Motorvarianten.

| PRESSEKONTAKT: Oliver Cyrus Leiter Presse und Werbung igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 0 22 03 / 96 49-459 Fax 0 22 03 / 96 49-631 ocyrus@igus.de www.igus.de/presse | ÜBER IGUS: Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete igus mit motion plastics, Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt die größten Testlabore und Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. |
| --- | --- |

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international.

Bildunterschriften:

Bild PM4616-1

Dank des neuen Steilgewindes eignet sich die kompakte Miniatur-Linearachse drylin SLN-27 jetzt für schnelle Handling- und Positionieraufgaben – gerade auch in Umgebungen, in denen Trockenlauf gefordert ist. (Quelle: igus GmbH)