# Kompaktes Drehmodul von igus für Rotationen auf engstem Raum

# Energie, Daten und Medien sicher und unterbrechungsfrei führen – für Kreisbewegungen bis 360 Grad

Köln, 6. Oktober 2016 – Der motion plastics Spezialist igus hat ein neues und extrem kompaktes Drehmodul entwickelt, mit dem sich auch bei sehr beengten Platzverhältnissen Rotationen einmal um die eigene Achse realisieren lassen. Wie bei sämtlichen Energieführungen für Kreisbewegungen von igus lassen sich auch bei dem neuen ‚CRM‘ (compact rotation module) Energie, Daten und Medien parallel und unterbrechungsfrei führen.

Um beispielsweise in der Robotik oder dem Werkzeugmaschinenbau drehende Baugruppen mit Energie zu versorgen, entwickelt der motion plastics Spezialist igus schon seit Jahren Systeme, bei denen sich Drehbewegungen von 420 bis 600 Grad und in projektbezogenen Anwendungen sogar bis 900 Grad realisieren lassen. Für den Fall, dass weniger die mehrmalige Drehung um die eigene Achse sondern vielmehr die optimale Ausnutzung des beengten Bauraums entscheidend ist, hat igus nun das sogenannte ‚compact rotation module‘ entwickelt. „Das neue und sehr kompakte CRM ermöglicht Kreisbewegungen von ±180 Grad“, erklärt Harald Nehring, Prokurist 
e-kettensysteme bei igus. „Eine Skala auf dem Gehäuse gibt dabei eine Orientierung zur jeweiligen Position.“

Kundenindividuelle Befüllung möglich

Im Innern des CRM werden chainflex Leitungen, die speziell für die Bewegung entwickelt wurden, und gleichzeitig auch Schläuche für Medien parallel und unterbrechungsfrei geführt – so kann auf störungsanfällige und unflexible Drehdurchführungen verzichtet werden, was die Anlagensicherheit erhöht und ungeplante Stillstandzeiten verringert. Das neue Modul wird von igus komplett einbaufertig geliefert und ist einfach zu montieren. Es hat eine Höhe von lediglich 140 Millimetern und ist im Außendurchmesser 120 Millimeter breit. Zur Markteinführung stehen Anwendern dabei drei verschiedene Innendurchmesser zur Auswahl, je nachdem was für Leitungen geführt werden müssen. Hier können Anwender auf chainflex Leitungen mit TPE-Außenmantel vertrauen, die höchste Leitungsqualität gewährleisten.

| PRESSEKONTAKT: Oliver Cyrus Leiter Presse und Werbung igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 0 22 03 / 96 49-459 Fax 0 22 03 / 96 49-631 ocyrus@igus.de www.igus.de/presse | ÜBER IGUS: Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete igus mit motion plastics, Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt die größten Testlabore und Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. |
| --- | --- |

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international.

Bildunterschriften:

Bild PM5216-1

Mit dem neuen CRM von igus lassen sich auf engstem Raum Drehbewegungen bis 360 Grad realisieren. (Quelle: igus GmbH)