Neue igus Servoleitungen mit weltweit kleinstem Biegeradius

Sichere Bewegung in Energieketten bei Biegefaktor von 6,8xd selbst bei Temperaturen von -35°C

Nürnberg/Köln, 24. November 2016 – Auf der SPS IPC Drives 2016 präsentiert igus seine neue Servoleitungs-Serie CF29 – eine von mehreren neuen High-End-Leitungsfamilien für die Dauerbewegung in der e-kette mit einem Außenmantel aus TPE halogenfrei. Diese Programmerweiterung bietet Anwendern mit sehr hohen Anforderungen, etwa an die herrschenden Umgebungstemperaturen oder den vorhandenen Bauraum, ganz neue Möglichkeiten in der Energieversorgung von Antrieben.

Ein für die Bewegung optimierter Aderaufbau in Kombination mit einem zwickelfüllend extrudierten TPE-Innenmantel, der für noch mehr Stabilität sorgt, sowie ein hochbiegefester TPE-Außenmantel – dieses sind Merkmale der neuen chainflex Servoleitungs-Serie CF29. Die High-End-Serie eignet sich für kleinste Biegefaktoren bei Servoleitungen bis zu 6,8xd und ist damit einzigartig am Markt. Die neue Serie kann in einem Temperaturbereich von -35°C und damit sogar bei bewegten Anwendungen in Tiefkühllagern als garantiert sichere Lösung eingesetzt werden. Möglich wird das vor allem durch den igus Außenmantel-Werkstoff TPE halogenfrei, der eine nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit bietet. Schon seit Jahren kommt dieser bei anderen chainflex Leitungsserien zum Einsatz. Um seinen Kunden nun eine noch bessere Auswahl zu ermöglichen, erweitert igus sein High-End-Angebot nun auch um diese neue Servoleitungs- sowie eine weitere Daten- und eine Busleitungs-Serie.

Noch mehr Auswahl – garantiert haltbar

Alle Leitungen wurden unter anderem im igus eigenen Kühlcontainer im 2.750 Quadratmeter großen Testlabor bei realen mechanischen Belastungen und Temperaturen erfolgreich getestet. Dadurch ist es dem Leitungshersteller möglich, auf sämtliche Leitungen eine Haltbarkeit von 36 Monaten zu garantieren. Und dies selbst bei Leitungen für höchste Dynamik und komplizierteste Bewegungen. Bei der optimalen Auswahl hilft der chainflex Lebensdauerrechner (www.igus.de/chainflex_Lebensdauerrechner), bei dem für jede Leitung die zu erwartende Lebensdauer in Doppelhüben nach Eingabe der jeweiligen Parameter ausgegeben wird. So können Kunden genau die Leitung wählen, die in ihrer Anwendung mit Sicherheit funktioniert – ohne dabei zu viel zahlen zu müssen.

| PRESSEKONTAKT: Oliver Cyrus Leiter Presse und Werbung igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 0 22 03 / 96 49-459 Fax 0 22 03 / 96 49-631 ocyrus@igus.de www.igus.de/presse | ÜBER IGUS: Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete igus mit motion plastics, Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt die größten Testlabore und Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. |
| --- | --- |

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international.

Bildunterschriften:

Bild PM6416-1

Weltneuheit: Die igus Servoleitungen der Serie CF29 bieten garantierte Sicherheit bei kleinsten Biegeradien und extremen Temperaturen. (Quelle: igus GmbH)