Sichere Buskommunikation jetzt auch in hängenden Anwendungen

# igus präsentiert auf der SPS IPC Drives die weltweit erste hochzugfeste Profinet Busleitung

Nürnberg/Köln, 28. November 2017 – Busleitungen stoßen aufgrund ihres geringen Querschnittes und ihres filigranen Aufbaus in hängenden Anwendungen oft an ihre mechanischen Grenzen. Daher hat igus jetzt die CFSPECIAL.182.060 Busleitung für Profinet mit besonderen Zugentlastungselementen im PUR-Außenmantel entwickelt, der die empfindlichen Buselemente von den hohen Zugkräften entkoppelt. So können alle vertikalen Anwendungen jetzt zuverlässig und sicher mit Bussignalen versorgt werden.

Bussignale wie Profinet werden über spezielle elektrisch abgestimmte Busleitungen übertragen, die klar definierte elektrische Parameter erfüllen müssen, um eine optimale Datenübertragung sicherstellen zu können. Dabei sind die Querschnitte dieser Leitungen typischerweise sehr klein, da die Kommunikation keine großen Ströme erfordert. Der Vorteil daran ist, dass Busleitungen in der Regel daher sehr dünn sein können. Diese kleinen und filigranen Aufbauten besitzen jedoch den Nachteil, dass die mechanische Haltbarkeit der Busleitungen in hängenden Anwendungen, je nach Leitungslänge, sehr schnell an ihre Grenzen stößt. Denn die Zugbelastung der Leitung durch das Eigengewicht kann die zulässigen Werte sehr schnell übersteigen. Daher hat igus jetzt die neue hochzugfeste CFSPECIAL.182.060 Busleitung für Profinet entwickelt. Diese kann aufgrund ihres besonderen Aufbaus mit integrierten Zugentlastungselementen auch hängende Anwendungen von 100 Metern und mehr realisieren und das Eigengewicht der Leitung von bis zu 50 Kilogramm tragen. So bietet igus nun als einziger Anbieter der CAT5e-Leitung für erhöhte Zugbelastung auch eine Profinet-Leitung an und rundet damit die Buskommunikation für 80 Prozent aller Busanwendungen ab.

Getestete Spezialleitung mit Garantie

Die neue CFSPECIAL.182.060 ist geschirmt und besitzt einen abriebfesten PUR-Außenmantel indem die Zugenentlastungsfasern integriert sind. Die Leitung ist beständig gegen Öl und Kühlmittel, sowie gegen Hydrolyse und Mikroben. Die Leitung ist zusätzlich besonders kerbzäh, PVC- und halogenfrei. Wie alle Leitungen von igus wurde auch die CFSPECIAL.182.060 im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großem Testlabor getestet. Daher kann igus als einziger Anbieter auf dem Markt eine Garantie von 36 Monaten auf seine Leitungen versprechen.

igus auf der SPS IPC Drives 2017: Halle 4, Stand 310.

| PRESSEKONTAKT: Oliver Cyrus Leiter Presse und Werbung igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 0 22 03 / 96 49-459 Fax 0 22 03 / 96 49-631 ocyrus@igus.de www.igus.de/presse | ÜBER IGUS: Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Energiekettensystemen und Polymer-Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 3.180 Mitarbeiter. 2016 erwirtschaftete igus mit motion plastics, Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, einen Umsatz von 592 Millionen Euro. igus betreibt die größten Testlabore und Fabriken in seiner Branche, um dem Kunden innovative auf ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester Zeit anzubieten. |
| --- | --- |

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", „ibow“, „iglide“, "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros" und "xirodur" sind gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international.

Bildunterschrift:

Bild PM6417-1

Der zugentlastende Aufbau der neuen CFSPECIAL.182.060 Busleitung für Profinet sorgt für eine sichere Buskommunikation speziell bei hängenden Anwendungen. (Quelle: igus GmbH)